## Slide 1
Let's Play Overcooked:
혼돈에서 안무로
서로 다른 맵에서 동작하는 2대 Pinky Pro의 협업 기반 주방 오케스트레이션
3조 발표자료 | 엄요한, 배소윤, 김가영
ROS 2 Jazzy 기반 멀티로봇 분산 시스템 • 문서 버전: 2026-07

## Slide 2
서비스 시나리오: 애플파이 주문 워크플로
YOLO 클래스와 분리된 좌표계를 극복하기 위한 로봇간 분업 및 협업 시나리오
Supplier 로봇 A (재료 구역 담당)
• 역할: 주문에 필요한 1차 재료 수집 및 이동
• 동작: 재료 구역 내 재료(Apple 등) YOLO 인식 후 정밀 접근
• 교환: 교환 장소(Handoff Zone)로 이동 후 대기
Server 로봇 B (서빙 구역 담당)
• 역할: Handoff Zone 재료 수집 후 최종 서빙
• 동작: Handoff Zone 도착 → 요리 인식 후 최종 픽업 이동
• 서빙: 손님 벨(Bell) 위치 확인 후 최종 테이블 배달 완료
1. 요리 주문
애플파이 주문 발생
2. 재료 수집
Supplier A 재료 이동
3. Handoff Zone
두 로봇 교환소 동기화
4. 요리 및 서빙
Server B 픽업 후 손님 서빙
※ 핵심 동기화 포인트: 두 로봇이 각자 맵의 교환 장소(exchange_pose)에 완료 신호(both_arrived)를 전송하기 전까지는 다음 단계(서빙)로 진행하지 않는 안전 장치가 포함되어 있습니다.

## Slide 3
시스템 아키텍처: Central Orchestration + Local Autonomy
중앙 PC는 인식 및 전체 시퀀스를 제어하고 실제 구동은 로봇 로컬 ROS2 노드가 분산 처리
Central Control PC (중앙 제어)
• Flask 관제 서버 (yolo_nav_server.py)
• YOLO v8 GPU 추론 엔진 (9클래스 감지)
• RecipeOrchestrator 통합 시퀀스 관리
• 통합 관제 웹 UI 제공 (:8090 포트)
HTTP Polling / REST API Bridge
• 로봇당 얇은 HTTP 브리지 (:8091 포트)
• 로봇 현재 상태 전송 (Pose, Scan, Queue)
• 원격 명령 큐 전송 (YOLO 결과 반영)
• PC ↔ 로봇간 로컬 네트워크 분리
Robot Local Platform (자율 주행)
• ROS 2 Jazzy 자율주행 아키텍처
• Nav2 기반 정밀 주행 및 장애물 회피
• LiDAR 스캔 및 정렬 (Align 자율화)
• 초음파 정밀 접근 큐 실행 (Approach)
★ 왜 브리지 방식을 채택했는가? 중앙 PC가 로봇 ROS 도메인에 직접 물리지 않아 통신 오버헤드가 적고 원격 YOLO 추론 결과를 경량 API로 안정적으로 폴링할 수 있기 때문입니다.

## Slide 4
[Try 1] Geometry & Ray 기반 위치 추정 시도
YOLO 2D 바운딩 박스와 로봇 오도메트리 데이터를 융합하여 맵 상 3D 위치를 기하학적으로 추정
Geometry 기반 3D 기하학적 매칭 아이디어 개요
• 원리: 카메라의 렌즈 FOV 화각 (53.5°)과 이미지 상의 물체 중심 비율을 이용하여 로봇 위치 기준 카메라가 물체를 보는 상대 각도 α를 역산
• Ray 추출: ROS 2 /odom 토픽을 통해 얻은 Pinky Pro의 실시간 헤딩 방향에 역산된 α를 더해 맵 좌표계 상의 연장선(Ray) 정보 생성
• OpenCV 맵 처리: Pinky Pro가 라이다로 생성한 static map 이미지에 OpenCV의 큐보이드(Cuboid) 박스 검출 필터를 적용하여 후보 물체 박스들을 추출
1. /odom 데이터 수집
로봇 좌표 및 방향 확인
2. 화각 Ray 역산
FOV 기반 물체 각도 계산
3. OpenCV 맵 분석
맵 이미지에서 박스 좌표 검출
4. 레이-박스 매칭
Ray와 가장 가깝게 만나는 박스에 투표
※ 한계와 시사점: Ray 방식은 실시간 카메라 각도 오차가 누적될 경우, 엉뚱한 박스에 투표하는 '오투표 이슈'가 다수 발생했습니다. 이를 극복하기 위해 다량의 프레임에서 누적하여 매칭하는 '누적 투표 테이블' 기법을 우회책으로 도입했습니다.

## Slide 5
[Try 1] 오투표 극복을 위한 누적 투표 테이블
카메라 화각 각도 흔들림으로 인한 잘못된 Ray-Box 매칭을 해결하는 순차적 누적 테이블 알고리즘
Label / Box | Box 0 | Box 1 | Box 2 | Box 3 | Box 4
Apple Pie | 0 | 5 | 90 (제외) | 20 | 80 (매칭)
Banana Pudding | 0 | 15 | 20 | 70 | 0
Carrot Soup | 65 | 50 | 10 | 10 | 20
Orange Jelly | 60 | 10 | 20 | 0 | 0
Serving Bell | 0 | 10 | 100 (매칭) | 20 | 20
알고리즘 매칭 프로세스
1단계: 전체 테이블에서 가장 높은 점수(100점)를 득한 (Serving Bell, Box 2)을 1차 매칭으로 확정합니다.
2단계: 매칭 확정된 Box 2의 열 데이터 전체를 제외(Masking) 처리하여 후속 매칭 경쟁에서 차단합니다.
3단계: 남은 후보 중 최고점(80점)인 (Apple Pie, Box 4)를 2차 매칭하여, 원래 Box 2에 오투표된 각도 노이즈를 극복합니다.
결과: 노이즈가 발생한 상황에서도 순차적 제외 투표 기법을 통해 높은 매칭 정밀도를 기록했습니다.
※ 최종 파이프라인 적용과의 차이: 본 Geometry 투표 방식도 오돔 및 초기화 위치의 정합 한계가 있어, 최종 버전에서는 이미지 상의 Bearing 각도와 3D LiDAR 포인트 클러스터링 기반 Bearing 각도를 직접 매칭하는 최신 yolo_nav_fusion.py(3초 윈도우 누적 득표 방식)로 대체 고도화되었습니다.

## Slide 6
[Try 2] ROS 2 기반 로봇 간 상태 관리 및 사전 검증
실제 로봇 주행 전, fake_odom_publisher를 활용한 교환소 상태 전환 알고리즘 시뮬레이션
가상 오돔 시뮬레이션 목적 및 구조
• MissionCycleManager 노드: 두 대 로봇의 상태 및 핸드오프 단계를 제어하는 메인 시퀀스 상태 머신
• fake_cycle_odom_publisher: 실제 로봇 기체 주행 없이 가상의 odom을 publish하여 PC 관제 동작 선검증
• 핸드오버 트리거 조건: 두 로봇의 가상 odom 수치가 교환 위치 반경 20cm 이내에 진입하는 것을 실시간 판정
• 발표용 로그 최적화: publish_on_change_only 파라미터를 추가하여 상태 변화 시에만 터미널에 로그를 표시
협업 시나리오 상태 전환 흐름 (State Machine)
▶ MOVING_TO_INGREDIENT : Supplier 로봇이 과일 구역으로 자율 주행
▶ WAITING_HANDOVER : 과일 도달 후, 두 로봇이 교환소로 각각 이동
▶ HANDOVER_COMPLETE : 양쪽 반경 20cm 진입 완료 (both_arrived AND 조건)
▶ DELIVERED : Server 로봇이 과일 수거 후, 손님 배달 완료
※ 시뮬레이션 성과: 실제 ROS2 물리 환경에서 센서 오작동 및 구동 장치 충돌 등의 변수를 제외한 순수 '비즈니스 로직 및 동기화 루프'를 먼저 사전 검증함으로써, 개발 소요 시간을 대폭 단축할 수 있었습니다.

## Slide 7
[Final] 센서 융합 & 3단계 미세 접근 (Fine Approach)
YOLO Bearings와 라이다 포인트 융합 검출 및 3단계 파이프라인 기반의 정밀 이동 기법
1. LiDAR + YOLO 센서 융합 (Sensor Fusion)
• LiDAR 객체 클러스터링: /scan 토픽을 분석하여 동적 포인트 클러스터 추출 및 맵 좌표 등록 (lidar_object_tracker.py)
• YOLO 객체 바운딩 박스: PC의 GPU를 이용하여 9개 주방 전용 클래스 및 Bearing 화각 비율 실시간 추론
• Bearing 매칭 및 투표: LiDAR 데이터와 YOLO 이미지 Bearing 화각 각도를 Direct 매칭
• ClusterClassVoter: 노이즈 필터링을 위한 '3초 시간 윈도우 투표'를 적용하여 클러스터 클래스 최종 고정 후 라벨 업데이트
2. 명령 큐 기반 3단계 미세 접근 (Fine Approach)
▶ Step 1 (Nav2 자율주행) : 라벨 좌표 앞 0.3m(approach_distance) 지점까지 자율 이동을 수행 (command_queue.py)
▶ Step 2 (Align 정렬 및 보정) : LiDAR 스캔 및 방향 정렬을 통해 ±0.05m 편차 범위 내로 로봇 방향과 standoff 확인
▶ Step 3 (Fine Approach 미세 접근) : 초음파 센서 노드(/us_sensor/range) 값을 활용하여 최종 목표물 ≤ 0.10m 앞까지 초저속 정밀 전진 (fruit_final_approach.py)

## Slide 8
[Trouble 1] 센서 데이터 미발행 및 파라미터 불일치
실제 로봇 구동 환경에서 발생한 초음파 노드 부재 및 목표 반경 정합 실패 트러블슈팅
이슈 ①: 초음파 데이터 무응답 현상
• 증상: 미세 접근 구동 시 'Waiting for ultrasonic' 상태 메시지만 20초간 지속 후 무반응 및 타임아웃 발생
• 원인 분석: launch XML 파일 기동 시 초음파 ADC 노드(pinky_sensor_adc)가 누락됨. ROS2 토픽 이름(/us_sensor/range)은 보였으나 실제 Publisher 노드가 없어 echo 데이터가 무응답 상태에 빠짐
• 해결 대책: ADC 노드 가동 명령어 (ros2 run pinky_sensor_adc main_node)를 로봇 실행 절차(5터미널 가이드)에 명시하고, UI 상에 초음파 수치를 모니터링할 수 있도록 관제 화면 보완
이슈 ②: 도착 반경 차이에 따른 데드락
• 증상: 로봇이 주행 목표 좌표 근처에 도달했음에도, 시퀀스 상태 머신 상 다음 단계로 넘어가지 않고 대기하는 데드락 현상
• 원인 분석: 브리지에서 판단하는 HTTP 폴링 도착 판단 기준(arrival_threshold
• 해결 대책: arrival_threshold >= xy_goal_tolerance 가 정합을 이루도록 설정(예

## Slide 9
[Trouble 2] /cmd_vel 다중 Publisher 명령 경쟁
7개 이상의 노드가 동시에 최종 토픽인 /cmd_vel을 구독/발행하여 발생하는 조종 권한 경쟁 이슈
개선 전: 다중 Publisher 충돌 (Race Condition)
• 상황: 미세 접근 구동 중 전진 명령을 내릴 때, 로봇이 전진하지 못하고 제자리를 맴돌거나 뚝뚝 끊기며 회전만 반복
• 원인: robot_bridge, velocity_smoother, behavior_server 등 총 7개의 ROS2 노드가 최종 모터 구동 토픽인 '/cmd_vel'에 직접 속도 명령을 동시 발행함
• 결과: Nav2 controller 등의 0(정지) 명령이 정교한 미세 제어 명령을 주기적으로 덮어씌우는 의도하지 않은 토픽 경쟁 발생
개선 후: Nav2 파이프라인 상류 재배치 설계
• 해결: fine approach(정밀 접근)의 publish 타겟 토픽을 '/cmd_vel'에서 상류 관문인 '/cmd_vel_nav'로 재배치
• 개선 흐름: robot_bridge → /cmd_vel_nav → velocity_smoother → /cmd_vel → 모터
• 효과: Nav2 주행 목표가 취소된 idle 상태에서 브리지의 미세 접근 명령이 스무더 파이프라인을 경유하여 안전하게 전달되고 명령 경쟁이 완전히 완화됨
★ 핵심 교훈: ROS2의 강점인 토픽 분산 구조에서도, 속도 제어와 같은 물리 구동 토픽에 다수의 Publisher가 붙으면 치명적인 이상 거동이 발생합니다. 미세 제어 명령은 임의의 다이렉트 출력이 아닌, 기존 주행 스무더 레이어의 입력단에 합류시키는 구조가 안전합니다.

## Slide 10
멀티로봇 시퀀스: 주문부터 완료까지
RecipeOrchestrator가 각 로봇 브리지에 명령 큐를 발행하고, 교환소 도착 동기화를 처리하는 라이프사이클 흐름
Kitchen UI / PC
RecipeOrchestrator
Robot A (Supplier)
Robot B (Server)
1. 요리 주문 (apple_pie)
2. queue_add(fruit: apple)
3. completed
4. queue_add(pose: exchange_A)
5. queue_add(pose: exchange_B) [병렬]
6. completed
7. completed
8. both_arrived 동기화 → queue_add(fruit: apple_pie)
9. completed
10. queue_add(fruit: bell) → 서빙 완료
11. completed
12. 주문 성공 알림 (order_completed)
WaitHandoff (양쪽 대기)

## Slide 11
통합 관제 웹 UI & 데모 시연
PC 오케스트레이터의 웹 기반 통합 모니터링 화면 구성 및 주요 제어 모듈 설계
1. 주문 패널 (Order Panel)
요리 주문 버튼 4종 배치 (애플파이, 당근스프, 바나나푸딩, 오렌지젤리) 및 즉각적인 레시피 오케스트레이터 연동.
2. 오케스트레이터 패널 (Orchestrator)
실시간 로봇 시퀀스 단계를 단계별로 출력 (SupplierGotoIngredient → WaitHandoff → ServerGotoCustomer).
3. 개별 로봇 모니터링 (Robot Tabs)
로봇 A/B 각각의 탭 제공: 맵 미니뷰, YOLO 실시간 추론 카메라 피드, 초음파 센서 잔여 거리 및 명령 큐 상태 표시.
4. 긴급 제어 (Emergency Stop)
위급 상황 발생 시 '모든 명령 즉시 중지'를 전송하여 양쪽 로봇의 Nav2 액션과 큐 전체를 안전하게 stop_all 처리.
🎥 실제 로봇 시연 및 검증 흐름 (데모 시나리오)
기동 흐름: 로봇 A/B 초기 위치 설정(AMCL) → YOLO 9클래스 실시간 라벨링 검출 및 맵 상 객체 좌표 투표 확인 → 애플파이 주문 입력 → Supplier A 자율 이동 및 교환 장소 도착 → both_arrived 동기화 확인 → Server B 요리 픽업 및 최종 Serving 완료

## Slide 12
Key Takeaways & 프로젝트 소회
분산 모바일 로봇 협업 서비스 설계를 통해 얻은 분산 아키텍처 및 센서 융합 관점의 기술적 레슨
Key Takeaway 01: 경계 설계 (Boundary Design)
로컬 로봇 플랫폼(Nav2/자율주행/센서)과 중앙 제어 컴퓨터(YOLO/오케스트레이션)의 명확한 역할 분리가 통신 부하를 없애고 디버깅을 단순화하는 핵심임을 깨달았습니다.
Key Takeaway 02: 시행착오의 엔지니어링 가치
단순히 최종 센서 융합 코드로 직진한 것이 아니라, Geometry 방식(Try 1) 및 Fake Odom 시뮬레이터 검증(Try 2) 단계를 차례로 겪었기에 시스템 동작에 대한 깊은 이해를 얻었습니다.
Key Takeaway 03: 관측 가능성 (Observability)
로봇의 내부 명령 큐 상태와 RecipeOrchestrator의 단계명을 관제 웹 UI 상에 실시간 노출시킴으로써, 무선 환경에서 일어나는 유실 및 먹통 상황을 직관적으로 진단할 수 있었습니다.
Key Takeaway 04: 점진적 시스템 확장 아키텍처
처음부터 복잡한 분산 마이크로서비스로 개발하기보단, '동작하는 단일 로봇 과일 내비게이션' 위에 경량 HTTP 브리지 레이어를 얹어가며 확장한 아키텍처 패턴이 성공적인 E2E 완료의 기반이 되었습니다.